西安正昌ABS下线检测方法

一、静态检测：

| 打开点火开关→ | ABS指示灯瞬时点亮（约3-6秒），然后熄灭。 | →说明ABS系统工作正常。 |
| --- | --- | --- |
|  | 4S/4M: 同时能听到4声ABS电磁阀响声，顺序为：右前→左后→左前→右后。（此时如果踩着刹车的话，为4声排气声） 6S/6M: 同时能听到6声ABS电磁阀响声，顺序为：右前→左中→左后→左前→右中→右后。（此时如果踩着刹车的话，为6声排气声） |  |

二、动态检测：

1、在试车前，确保车辆原车制动良好，不跑偏；

2、在平直宽阔柏油或水泥路面上，在车速大于40km/h时，全力踩下制动踏板；

3、观察轮胎转动,应看不到明显抱死，无明显的制动拖痕，说明ABS工作正常；

说明：在制动的末端会出现拖痕,这是因为车速低于15km/h时系统退出工作的原因。

除以上常规诊断外，我公司还提供了更先进、精准的正昌专用诊断仪，以下介绍具体功能、使用方法：

正昌专用诊断仪

- 诊断仪功能

  - 故障记忆；

  - 激发ABS部件。 如：ABS灯、电磁阀、ASR阀等；

⑶ 测量轮速等；

⑷ 读出ECU参数；

⑸ ABS系统诊断。

- 诊断仪诊断系统主要由以下3部分组成

⑴专用电脑      ⑵诊断仪       ⑶诊断线

- 使用方法、步骤：

- 连接好诊断设备与车上预留的诊断接口；

- 登录：输入用户名和密码：

3、进入主页面：

在以上主页面的左侧上方可以显示“系统版本号、生产日期”等相关信息；左侧下方可显示“系统当前故障和历史故障”，根据故障信息提示，逐步排除故障；然后按工具栏“更新信息”刷新界面；若再没有故障提示，说明目前系统无故障，工作恢复正常。

  - 点击工具栏“测量”，可以进行如下功能测试：

①电池电压：

②测和ABS相关开关的状态：

③测各车轮的轮速：

⑵、点击工具栏“驱动”，可进行如下功能测试：

①ABS、ASR信号灯的开关：用来检测信号灯的好坏；

②“电磁阀控制”：点击选择左侧相应的车轮，按右侧“开始”按钮，可对单个电磁阀进行驱动，以验证电磁阀安装位置的正确性。

附录：ABS常见故障的诊断与处理、故障闪码表

一、故障诊断与处理：

| 类别 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯长亮 | 无闪码 | ECU供电系统5A保险丝熔断 | 更换 |
|  |  | ECU与插头之间未插接到位 | 重新插接 |
|  |  | ECU内部故障 | 更换（外部线路确保正确的连接并更换） |
|  | 有闪码 | 读懂闪码 | 一一排除后重新连接 |
| 灯 不 亮 | ECU供电部分有故障 | 灯丝熔断（故障灯） | 更换 |
|  |  | 15A、5A保险熔断 | 更换 |
|  |  | 线束未能与ECU连接可靠 | 重新连接 |

1、闪码的读取方法：

当ECU 检测出故障时就会以报警灯闪烁的方式来报警。由灯闪亮的次数代表故障，一种故障由两组代码表示，第一组为故障类型，第二组为故障位置。

打开点火开关，ABS 报警灯会依照先后次序闪烁指示故障代码，对照闪码表确定ABS 故障。

2、清码方法：

故障排除后，车辆连续通电8次，每次之间间隔2秒左右，系统会自动清除记忆码；再次上电，系统恢复正常自检过程。

| 第一组故障码 | 第二组故障码 | 闪码 | 故障详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮灯 次数 | 故障 部件 | 亮灯次数 | 故障 位置 |  |  |
| 2 | 电磁阀 | 1 | 1右前阀 | 2-1 | 右前电磁阀线圈开／短路。电磁阀线束开／短路。 |
|  |  | 2 | 2左前阀 | 2-2 | 左前电磁阀线圈开／短路。电磁阀线束开／短路。 |
|  |  | 3 | 3右后阀 | 2-3 | 右后电磁阀线圈开／短路。电磁阀线束开／短路 |
|  |  | 4 | 4左后阀 | 2-4 | 左后电磁阀线圈开／短路。电磁阀线束开／短路 |
|  |  | 5 | 5右中阀 | 2-5 | 右中电磁阀线圈开／短路。电磁阀线束开／短路 |
|  |  | 6 | 6左中阀 | 2-6 | 左中电磁阀线圈开／短路。电磁阀线束开／短路 |
| 3 | 传感器 间隙 | 1 | 1右前轮 | 3-1 | 右前轮传感器间隙大或传感器松脱。 |
|  |  | 2 | 2左前轮 | 3-2 | 左前轮传感器间隙大或传感器松脱。 |
|  |  | 3 | 3右后轮 | 3-3 | 右后轮传感器间隙大或传感器松脱。 |
|  |  | 4 | 4左后轮 | 3-4 | 左后轮传感器间隙大或传感器松脱。 |
|  |  | 5 | 5右中轮 | 3-5 | 右中轮传感器间隙大或传感器松脱 |
|  |  | 6 | 6左中轮 | 3-6 | 左中轮传感器间隙大或传感器松脱 |
| 4 | 传感器 开／短路 | 1 | 1右前轮 | 4-1 | 右前轮传感器损坏或传感器线束开／短路。 |
|  |  | 2 | 2左前轮 | 4-2 | 左前轮传感器损坏或传感器线束开／短路。 |
|  |  | 3 | 3右后轮 | 4-3 | 右后轮传感器损坏或传感器线束开／短路。 |
|  |  | 4 | 4左后轮 | 4-4 | 左后轮传感器损坏或传感器线束开／短路。 |
|  |  | 5 | 5右中轮 | 4-5 | 右中轮传感器损坏或传感器线束开／短路。 |
|  |  | 6 | 6左中轮 | 4-6 | 左中轮传感器损坏或传感器线束开／短路。 |
| 5 | 传感器信号 | 1 | 1右前轮 | 5-1 | 右前轮传感器和线束的插头接触不良 |
|  |  | 2 | 2左前轮 | 5-2 | 左前轮传感器和线束的插头接触不良 |
|  |  | 3 | 3右后轮 | 5-3 | 右后轮传感器和线束的插头接触不良 |
|  |  | 4 | 4左后轮 | 5-4 | 左后轮传感器和线束的插头接触不良 |
|  |  | 5 | 5右中轮 | 5-5 | 右中轮传感器和线束的插头接触不良 |
|  |  | 6 | 6左中轮 | 5-6 | 左中轮传感器和线束的插头接触不良 |
| 7 | 系统功能 | 7 | 车辆超速 | 7-7 | 车辆行驶速度超过限制速度 |
| 8 |  | 7 | 电磁阀地线 | 8-7 | 电磁阀地线开路、接触不良或阀电源没电。 |
| 8 | 控制盒 ECU | 1 | 电压低 | 8-1 | 供电电压低于18V |
|  |  | 2 | 电压高 | 8-2 | 供电电压高于3 |
| 备注 | 故障灯长时间连续闪烁，必须进行处理，严禁长时间带故障行车。 六通道以下（含六通道）配置可以通过故障灯闪码诊断，也可以通过CAN总线通讯进行诊断；六通道以上配置由于故障闪码较长，必须通过CAN总线通讯诊断（前提是CAN总线必须与CAN仪表或其他CAN通讯设备相连）。 |

二、故障闪码表